Экологическая экспертиза

Научно-исследовательский Центр судебной экспертизы ЕККО

ООО «Европейский консорциум консалтинга и оценки»

101000, г. Москва, пер. Кривоколенный, д. 4, стр.5, офис 16. Телефон : (495) 506-83-98.

E-mail: ekko-7@ya.ru. WWW. ekko-expert.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

( Измерение уровня шума в помещении

медицинского центра  «ТЕРРА СПА»

по адресу : М.О., г.Ххххх, ул. Воровского , д.1)

Заключение и показания специалиста применимы в качестве доказательств по делу в судах в соответствии со ст. 58, ч. 4 ст. 271 УПК; ст. 188 ГПК.

В ч. 1 ст. 157 ГПК указывается: "Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов...".

2019 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

# Настоящая экспертиза произведена  экспертной организацией - Научно-исследовательским Центром судебной экспертизы ЕККО при  ООО «Европейский консорциум консалтинга и оценки».

Фактический адрес : 101000, г. Москва, пер. Кривоколенный, д. 4, стр.5, офис 16. Телефон : (495) 506-83-98.

# Юридический адрес: 141100, М.О., г. Щёлково, 1-й Советский пер., д.2, оф. № 317. Р/с : 40702810740000015996; Кор/с : 30101810400000000225. БИК:044525225, доп. Офис № 9040/02529 в ПАО Сбербанк РФ.                       ИНН: 5050065274.

Сроки производства данной экспертизы:

начало – 23.12. 2019 г. в 16-00 час. ;

окончание – 25.12.  2019 г. в 18 -00 час.

Производство данной экспертизы поручено судебному эксперту- Ххххх Леониду Ивановичу.

Эксперт- Ххххх Л.И. имеет следующую компетенцию:

- Рязанский институт дополнительного профессионального образования – диплом о высшем образовании № 000022. Специальность: инженер в области «Промышленного и гражданского строительства»;

- Сертифицирован Государственным бюджетным учреждением - Российский Федеральный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ по специальности: 16.1.«Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их оценки».

- Имеет Сертификат  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) соответствия судебного эксперта   по специальности:

16.5. «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объёма, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий».

4. Имеет Сертификат  Федерального агентства по техническому    регулированию и метрологии (Росстандарт) соответствия судебного эксперта   по специальности: 24.4. «Исследование экологического состояния городской среды».

5. Эксперт прошёл повышение квалификации  при Палате судебных экспертов «Судэкс» от 30.09.2015 г.

6. Эксперт является действительным членом  НП «Палата судебных экспертов» с 2008 г.;

7. Опыт работы  судебным экспертом – с 2008 г.

Настоящее Заключение составлено на основании следующих  документов:

- Гражданский Кодекс РФ;

- Федеральный закон РФ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (Действующая редакция);

- Градостроительный кодекс РФ;

# Методики оценки объектов судебной строительно-технической экспертизы. М., 2007 г. Библиотека эксперта;

# Баранников Л.И. «Теория и практика экспертного исследования в современных условиях », М. 2014 г.;

# Бутырин А.Ю. «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы» М. 2006  г.;

- ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения»;

- Гост 23337-14 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

- Практическое пособие для экспертов и судей: «Методика исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы» М., ГУ РФЦСЭ, 2008;

# СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

# СНиП II-12-77 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СанПиН 2.2.4.3359-16  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-14 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Основанием для выполнения данного вида экспертного исследования является договор между НИЦСЭ ЕККО (ООО «ЕККО») и ООО «Ххххх».

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы :

1. «Соответствует ли уровень  шума  в помещении медицинского центра «Ххххх» нормативным требованиям санитарных норм и правил СанПиН

2.2.4.3359-16  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки ».

Экспертом применялся комплекс методов, включающий в себя обследование, измерение, фиксацию результатов осмотра, фотографирование, с последующим сопоставлением полученных данных с данными, представленными в нормативных требований ГОСТ, СНиП, САНПиН.

В процессе осмотра эксперт пользовался следующими измерительными и фиксирующими инструментами:

- цифровая фотокамера «Canon»A540 (поверки не требует) ; 
- рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80 (поверки не требует);

- шумомер «ADD 358», заводской № 00130700 (поверка до 30.12.2019 г);

Измерения проводились в период времени : с 16-05 до 17-00 Мск.

Измерения проводились  в соответствии с требованиями  Гост 23337-14 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» в подвальном помещении, над котором проводились строительно-монтажные работы в точках :

- (на входе), показания – 88,3 дБА;

- (в центре помещения) – 95,7 дБА;

- (в массажном кабинете) – 99,9 дБА;

Звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.

Эквивалентный /по энергии/ уровень звука, LА.экв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Максимальный уровень звука, LА.макс., дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Классификация шумов, воздействующих на человека

По характеру спектра шума выделяют:

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Непостоянные шумы подразделяют на:

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

, где

Р - среднеквадратичная величина звукового давления, Па;

Р0 - исходное значение звукового давления в воздухе равное 2·10-5Па.

5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике «медленно» шумомера, определяемый по формуле:

, где

РА - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции «А» шумомера, Па.

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл. 1.

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

| № пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука и эквивалентные уровни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | звука (в дБА) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта |
| 6 | Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 7 | Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 8 | Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 9 | Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда |
| 10 | Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 11 | Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 12 | Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.) | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
| 13 | Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили |
| 14 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 15 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин |
| 16 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты |
| 17 | Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые оптимальные | 107 96 | 95 83 | 87 74 | 82 68 | 78 63 | 75 60 | 73 57 | 71 55 | 69 54 | 80 65 |
| Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 1. 2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе |

Как следует и нормируемых показателей, предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для «Врачебной деятельности» (медицинские процедуры (услуги) которые оказывает  медицинский центр «Ххххх»), в максимальном значении не может превышать 50 дБА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По вопросу : «Соответствует ли уровень  шума  в помещении медицинского центра «Ххххх» нормативным требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.2.4.3359-16  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки ».

Ответ : Уровень  шума  в помещении медицинского центра «Ххххх»

не соответствует нормативным требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.2.4.3359-16  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки » и превышает максимально допустимые значения в (99,9 : 50) = 2 раза.

Судебный эксперт _______________/ Ххххх Л.И./